## Slide 1
Arquiteturas de Armazenamento Físico
para Sistemas de Banco de Dados
NAS, SAN, Automated Storage Tiering e armazenamento por objetos
Construção de Banco de Dados · IM / DCC — UFRJ · Prof. Milton Ramirez
Nome completo | DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa | 123289593
Enzo de Carvalho Sampaio | 123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk | 123225573
Guilherme En Shih Hu | 123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira | 123420783
Vivian Maria da Silva e Souza | 123205793
Rio de Janeiro · Setembro de 2026
Notes: Folha de rosto. Apresentar o grupo e o objeto do trabalho: comparar NAS e SAN como arquiteturas de armazenamento físico para SBD, cobrindo protocolos, AST, object storage e a recomendação por nível secundário e terciário.

## Slide 2
Roteiro
O enunciado tem 20 itens obrigatórios; cada um tem lugar marcado
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
1
A distinção que decide tudo
Bloco x arquivo, e o que o Database Engine exige
1
NAS
Como funciona + SMB/CIFS, NFS e AFP
2
SAN
Como funciona + FC, FC Switch, iSCSI, FCIP e FCoE
3
AST e Object Storage
Tiering automatizado e o terceiro paradigma
4
Recomendação
Nível secundário (online) e terciário (offline)
5
Exemplos reais e correções
Casos documentados + 3 correções ao material-fonte
6
Notes: Deixar claro desde o início que a apresentação segue a lista do enunciado item a item. Mencionar que o relatório traz uma tabela de checklist mapeando cada exigência à seção correspondente.

## Slide 3
A pergunta não é de velocidade
É de unidade de abstração
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
2
SAN move a fronteira de rede ABAIXO do sistema de arquivos: o servidor recebe blocos e continua dono do sistema de arquivos.
NAS move a fronteira ACIMA: o servidor recebe arquivos, e o sistema de arquivos é do dispositivo de armazenamento.
SAN — semântica de BLOCO
O SGBD controla alocação, ordenação de escrita
e atomicidade de página. Rede dedicada.
Compartilhar exige FS de cluster.
NAS — semântica de ARQUIVO
O dispositivo é dono do FS: aloca, faz journaling
e arbitra travamento. Compartilhamento nativo.
Coerência de cache é fraca por padrão.
Consequência: a escolha certa é a que o Database Engine precisa controlar — não a que tem o cabo mais rápido.
Fontes: Silberschatz et al., §12.2; Elmasri & Navathe, §16.11.1 e §16.11.2.
Notes: Este é o slide-chave. Se o professor perguntar uma coisa só, é esta. A diferença entre NAS e SAN não é o cabo nem a banda: é ONDE a fronteira de rede corta a pilha de E/S. Todas as outras diferenças (protocolo, custo, compartilhamento, modelo de falha) decorrem daí.

## Slide 4
Onde a rede corta a pilha de E/S
DAS não corta; SAN corta abaixo do FS; NAS corta acima
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
3
Elaboração própria a partir das definições de Silberschatz §12.2 e Elmasri & Navathe §16.11.
Notes: Explicar a figura da esquerda para a direita. Em DAS não há rede no caminho. Em SAN a rede carrega blocos SCSI ou NVMe. Em NAS a rede carrega operações de arquivo. As caixas sombreadas são as camadas que deixam de ser responsabilidade do servidor de banco de dados.

## Slide 5
O que o Database Engine exige do armazenamento
Cinco requisitos, em ordem de rigidez
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
4
1. Acesso em blocos/páginas
8 KiB no PostgreSQL e Oracle; 16 KiB no InnoDB. Toda a modelagem de custo de E/S é construída sobre essa unidade.
2. Durabilidade sob comando (fsync)
O commit só retorna com o log em mídia não volátil. É a LATÊNCIA dessa chamada — não a banda — que limita a vazão de OLTP.
3. Atomicidade da escrita de página
Se a energia cai no meio de uma página de 16 KiB, é preciso detectar e reparar. InnoDB: doublewrite buffer. PostgreSQL: full_page_writes.
4. Travamento previsível
Em cluster com armazenamento compartilhado, vários nós escrevem nos mesmos blocos. Tem de ser correto sob falha de nó.
5. Comportamento sob falha transitória
Se o caminho some por 30 s: bloqueia, erra, ou devolve sucesso falso? A diferença decide se a instância sobrevive.
Notes: Esta é a régua contra a qual NAS e SAN devem ser avaliados — e não um benchmark genérico. Destacar o item 2: é a LATÊNCIA do fsync, não a banda, que limita a taxa de commits em OLTP. E o item 3: torn page é o motivo de existir o doublewrite buffer do InnoDB e o full_page_writes do PostgreSQL.

## Slide 6
NAS — como funciona
O dispositivo é dono do sistema de arquivos
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
5
O NAS head possui discos organizados internamente, tipicamente em RAID — Elmasri & Navathe registram suporte típico a RAID 0, 1 e 5
Sobre esse armazenamento, o NAS head MONTA E OPERA UM SISTEMA DE ARQUIVOS PRÓPRIO (WAFL, ZFS, XFS…)
Esse sistema de arquivos é exportado pela LAN por SMB/CIFS, NFS ou AFP
O cliente monta o compartilhamento e enxerga arquivos e diretórios — emite open/read/write/close/lock, não comandos de bloco
O ponto que decide tudo: quem executa a alocação de blocos, o journaling de metadados e o controle de concorrência de arquivo é o DISPOSITIVO NAS, não o servidor de banco de dados. O servidor delega.
Elmasri & Navathe, §16.11.2; Silberschatz et al., §12.2.
Notes: Citar Elmasri & Navathe: os dispositivos NAS 'são, de fato, servidores que não fornecem nenhum dos serviços comuns de servidor, mas simplesmente permitem a adição de armazenamento para compartilhamento de arquivos'. O NAS head é a interface entre o sistema e os clientes de rede.

## Slide 7
Protocolo NAS I — SMB/CIFS
CIFS não é outro protocolo: é o nome que a Microsoft deu, em 1996, à família SMB 1
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
6
Dialeto | Introduzido em | O que trouxe de relevante
SMB 1.0 (CIFS) | Anos 1980–90 | Protocolo original; verboso, muitas idas e voltas por operação
SMB 2.0 | Vista / Server 2008 | Reescrita: comandos reduzidos, requisições compostas, créditos
SMB 2.1 | Win 7 / 2008 R2 | Leasing de arquivo (cache de cliente mais agressivo e correto)
SMB 3.0 | Win 8 / Server 2012 | SMB Direct (RDMA), Multichannel, transparent failover, AES-128-CCM
SMB 3.0.2 | Win 8.1 / 2012 R2 | E/S pequena e aleatória; SMB1 pode ser removido por completo
SMB 3.1.1 | Win 10 / Server 2016 | Integridade da negociação pré-autenticação; AES-128-GCM
Uso com SGBD: a Microsoft suporta arquivos do SQL Server 2012+ em fileshare SMB — bancos de sistema e de usuário. Exige SMB 3.0 transparent failover para carga crítica. FILESTREAM NÃO é suportado. Só caminhos UNC.
Fonte: Microsoft Learn — [MS-SMB2] e 'Install SQL Server with SMB Fileshare Storage'.
Notes: Ponto de arguição provável: 'qual a diferença entre SMB e CIFS?'. Resposta: nenhuma de natureza — a Microsoft documenta que o CIFS é um DIALETO do SMB. CIFS designa a família SMB 1. Ao especificar 'SMB/CIFS' num projeto novo em 2026, o que se está de fato especificando é SMB 3.

## Slide 8
Protocolo NAS II — NFS
É o protocolo NAS que aparece em instalações sérias de banco de dados
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
7
Versão | Introduzida | Norma vigente | Característica determinante
NFSv2 | 1989 | RFC 1094 | Sobre UDP; offsets de 32 bits (limite de 2 GiB por arquivo)
NFSv3 | 1995 | RFC 1813 | 64 bits, escrita assíncrona com COMMIT. SEM ESTADO: travamento fora do protocolo (NLM)
NFSv4.0 | 2000 | RFC 7530 (2015) | COM ESTADO. Travamento e ACLs no protocolo; operações COMPOUND; porta única 2049
NFSv4.1 | 2010 | RFC 8881 (2020) | Sessões dão semântica exactly-once (com SEQUENCE à frente); pNFS separa metadados de dados
NFSv4.2 | 2016 | RFC 7862 | Cópia no servidor, arquivos esparsos, hole punching
Cuidado ao ler: “norma vigente” é a RFC EM VIGOR, muitas vezes uma reedição — por isso a v4.2 (2016) parece anteceder a v4.1 (2020). A cronologia real está na coluna “introduzida”.
O calcanhar de Aquiles é a coerência de cache: o NFS usa close-to-open. O manual nfs(5) do Linux é explícito — “se coerência absoluta de cache entre clientes for necessária, as aplicações devem usar travamento de arquivo” ou “abrir seus arquivos com a flag O_DIRECT”. É por isso que a Oracle reimplementou o cliente NFS DENTRO do motor: o Direct NFS (dNFS), com suporte a NFSv3, v4, v4.1 e pNFS.
E o requisito 5 (comportamento sob falha transitória) tem resposta concreta aqui: a opção de montagem hard vs soft. Com hard, a E/S bloqueia até o servidor voltar; com soft, retorna erro e o SGBD pode corromper. Para banco, a recomendação dos fornecedores é hard.
Fontes: RFCs do IETF; man 5 nfs (Linux); Oracle Database Installation Guide 19c.
Notes: Marcos: NFSv3 é SEM ESTADO e deixa o travamento fora do protocolo (NLM), o que torna a recuperação após falha frágil. NFSv4 integra travamento e usa uma única porta (2049), o que o torna atravessável por firewall. NFSv4.1 traz sessões com semântica exactly-once e pNFS.

## Slide 9
Protocolo NAS III — AFP
Como funciona, por que existiu, e por que acabou
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
8
Como funciona
• Sessão COM ESTADO: FPLogin → FPOpenVol →
operações sobre identificadores de sessão
• Sobre TCP porta 548, enquadrado pelo DSI
• Comandos BIFURCADOS por fork: FPOpenFork,
FPRead / FPWrite — o arquivo do Mac tem
data fork e resource fork
• Metadados do Finder como atributos de
primeira classe, não emulação
• FPByteRangeLock, mas com semântica de
SESSÃO: o travamento morre com ela
Por que existiu — e o que nunca teve
EXISTIU porque SMB1 e NFS da época não sabiam
representar o resource fork sem truques (arquivos
._nome, AppleDouble), e o resultado era corrupção
silenciosa de metadados.
NUNCA TEVE: RDMA, múltiplos canais, disponibilidade
contínua com failover transparente, nem travamento
independente de sessão. Parou no conjunto de
recursos de um protocolo de escritório.
macOS 11 (2020)
Removido o SERVIDOR AFP: um Mac deixa de poder compartilhar pastas por AFP.
macOS 15.5 (mai./2025)
Depreciado o CLIENTE. Texto da Apple: “Apple Filing Protocol (AFP) client is deprecated and will be removed in a future version of macOS.”
macOS 27 (Apple, jul./2026)
A Apple informa oficialmente o fim do suporte do Time Machine a destinos AFP.
Relevância para novas implantações de SBD: protocolo legado e não recomendado. Nas matrizes consultadas de Oracle, Microsoft, PostgreSQL e MySQL, AFP não aparece como configuração suportada. Para NAS com clientes Apple: SMB 3.
Notes: PERGUNTA PROVÁVEL, e a primeira versão deste deck não sabia responder: 'explique como o AFP FUNCIONA — não o que aconteceu com ele'. O enunciado pede 'como funciona cada uma das soluções', e nós tínhamos só o obituário. Resposta: protocolo de sessão COM ESTADO, sobre TCP/548 via DSI; comandos bifurcados por fork (FPOpenFork, FPRead/FPWrite) porque o arquivo do Mac tem data fork e resource fork; metadados do Finder como atributos de primeira classe; travamento por intervalo de bytes com FPByteRangeLock, mas amarrado à SESSÃO. Segunda armadilha: cliente ≠ servidor. Dizer 'removido no Big Sur' erra por cinco anos — removeu o SERVIDOR.

## Slide 10
NAS — vantagens e desvantagens
Sob a ótica de um SBD
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
9
Vantagens | Desvantagens
Usa a rede Ethernet/IP existente: sem HBA, sem switch FC, sem equipe especializada | Compete por banda com o tráfego de aplicação, salvo VLAN ou rede física separada
Compartilhamento concorrente nativo, sem FS de cluster | Coerência de cache fraca por padrão (close-to-open); exige O_DIRECT ou cliente dedicado
Provisionamento simples: criar compartilhamento e dar permissão | Camada extra de FS no caminho: metadados, travamento e journaling somam latência
Independência de sistema operacional dos clientes | Escrita atômica de página não é garantida pelo protocolo
Instantâneos e clones no nível de arquivo, com granularidade compreensível | Nem todo recurso do SGBD funciona (FILESTREAM não é suportado sobre SMB)
Menor custo por TB útil, de aquisição e de operação | Depende de SMB 3 transparent failover / NFSv4.1 para sobreviver a falhas
Elaboração própria a partir de Elmasri & Navathe §16.11.2, Microsoft Learn e man 5 nfs.
Notes: Não ler a tabela inteira: destacar a linha de coerência de cache (é a que explica o dNFS) e a de custo (é a que explica por que NAS domina data warehouse).

## Slide 11
SAN — como funciona
O servidor vê um dispositivo de bloco cru, indistinguível de um disco local
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
10
O array agrega discos em pools protegidos por RAID ou codificação de apagamento
Do pool, o administrador recorta volumes e os apresenta como LUNs (Logical Unit Numbers)
Uma rede dedicada transporta COMANDOS SCSI (ou NVMe) entre iniciador no servidor e alvo no array
O SO vê um dispositivo de bloco cru: /dev/sdb. Formata com o próprio FS, ou entrega cru ao SGBD (é o que o Oracle ASM faz)
Controle de acesso em duas camadas
Zoneamento (no switch): quais iniciadores veem quais alvos.
LUN masking (no array): quais LUNs cada iniciador enxerga.
Juntos, impedem que o servidor de teste monte o LUN de produção.
Rede sem perdas por BB_Credit
A porta só transmite se tiver crédito; o crédito volta quando o
receptor libera um buffer. Sem descarte por congestionamento —
é isso que permite dispensar o TCP. Brocade G710: 2000 buffers.
Fontes: Silberschatz et al. §12.2; Elmasri & Navathe §16.11.1; Broadcom, Brocade G710 Product Brief.
Notes: Citar Silberschatz: a SAN dá aos servidores 'uma visão lógica de um disco muito grande e muito confiável'. E Elmasri: 'os dispositivos ligados à SAN aparecem como dispositivos SCSI'. É uma ilusão deliberada, e é ela que faz a SAN funcionar — o SGBD não precisa saber que há uma rede no caminho.

## Slide 12
Topologias FC — o “FC Switch” do enunciado
Tecnicamente é uma TOPOLOGIA, não um protocolo
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
11
Ponto-a-ponto (FC-P2P)
Dois dispositivos ligados diretamente. Banda integralmente dedicada, conectividade de dois nós apenas. Uso residual.
Arbitrated loop (FC-AL)
126 NL_Ports + 1 FL_Port = 127 endereços num anel compartilhado. Banda compartilhada; inserir um nó reinicializa o anel (LIP) e pausa a E/S. OBSOLETA.
Switched fabric (FC-SW)
É a topologia real de qualquer SAN FC moderna. Comutação cut-through, banda dedicada por porta, roteamento FSPF, zoneamento, 24 bits de endereço. Prática padrão: DUAS fabrics fisicamente independentes (SAN A / SAN B).
Datasheet Brocade G710: “Latency for locally switched ports is 460 ns (including FEC)” — UM SALTO, comutação local. Derivação nossa, escopo declarado: 2 × 0,46 µs ÷ 20 µs = 4,6% do acesso, contra o PISO da faixa de latência de SSD (20–100 µs) do Silberschatz. O que isso prova: a COMUTAÇÃO não é o gargalo. O que NÃO prova: que “a rede” seja 5% — o número exclui HBA, ISL, propagação e o tempo da CONTROLADORA do array, que nenhum fabricante publica de forma comparável (lacuna declarada).
Notes: Decisão consciente do grupo: o enunciado lista 'FC Switch' entre as variações de protocolo, mas a norma T11 o define como topologia. Atendemos o item E explicamos a distinção. PERGUNTA PROVÁVEL sobre a caixa de latência: 'dois saltos ainda são locally switched?' — resposta honesta: não, dois saltos implicam ISL, que não é comutação local; por isso o escopo está declarado no slide e a latência da controladora do array está fora da conta. Outra pergunta provável: 'a fabric escala a milhões de endereços?' — o espaço é 2^24, mas o campo Domain_ID tem 239 valores válidos e os fornecedores suportam algumas dezenas de domínios por fabric. É verdade teórica, não prática.

## Slide 13
Velocidades FC — a armadilha de rótulo
Três números diferentes atendem por “128GFC”
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
12
Produto | FCIA (MB/s) | Por direção (derivado) | Taxa de linha (GBd) | T11 | Mercado
16GFC | 3.200 | 1.600 | 14,025 NRZ | 2009 | 2011
32GFC | 6.400 | 3.200 | 28,05 NRZ | 2013 | 2016
64GFC | 12.800 | 6.400 | 28,9 PAM-4 | 2017 | 2020
128GFC (serial, Gen 8) | 24.850 | 12.425 | 56,1 PAM-4 | 2022 | 2024
128GFC (ISL, 4 vias) | 25.600 | 12.800 | 4 × 28,05 NRZ | 2014 | 2016
A prova é de física, não de opinião
16GFC: 3.200 MB/s = 25,6 Gb/s
mas a linha sinaliza 14,025 Gb/s.
128GFC: 24.850 MB/s = 198,8 Gb/s
mas a linha sinaliza 112,2 Gb/s.
Uma direção não pode transportar mais bits
do que a linha sinaliza → é a SOMA DOS DOIS SENTIDOS.
A convenção quebra na Gen 8
Até o 64GFC: X GFC = X × 100 MB/s por direção.
No 128GFC: 24.850 ÷ 2 = 12.425, e não 12.800.
Razão = 1,94, não 2,00.
Porque a linha ficou em 112,2 Gb/s: a FCIA registra
que dobrar exigiria 115,6 Gb/s, “inviável para fechar
o link budget”. O nome “128” é arredondamento.
Proveniência: FCIA Fibre Channel Roadmap, speedmap v24 (jul./2023), consultado em set./2026. O terceiro “128GFC” é o legado do FC-PI-8 rev. 1.4: 12.800 MB/s, que a T11 decidiu não atualizar.
Notes: SLIDE DE MAIOR RISCO DE PERGUNTA. Três coisas para ter na ponta da língua. (1) A prova de que a FCIA publica full-duplex é FÍSICA: a vazão publicada excede a taxa de linha, e uma direção não pode transportar mais bits do que a linha sinaliza. (2) A FCIA NÃO declara isso em lugar nenhum — a leitura é DERIVAÇÃO NOSSA, e dizemos. (3) A convenção X GFC = X×100 MB/s QUEBRA na Gen 8, porque a linha ficou em 112,2 Gb/s e não nos 115,6 que dobrar exigiria. Nossa primeira versão publicava a tabela de 2016 e afirmava 'fator exatamente 2' — as duas coisas erradas, e é o erro mais grave que cometemos.

## Slide 14
Protocolo SAN I — iSCSI
Bloco cru sobre Ethernet comum, e roteável na Internet
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
13
Encapsula comandos SCSI dentro de TCP/IP — norma vigente: RFC 7143 (2014), que obsoleta a RFC 3720 (2004)
Iniciador (servidor) e alvo (array) identificados por IQN: iqn.2026-09.br.ufrj.dcc:servidor01
TCP porta 3260 · autenticação CHAP · confidencialidade opcional por IPsec · descoberta por SendTargets ou iSNS
Vantagem citada pelo livro: “não requer o cabeamento especial necessário ao Fibre Channel e pode operar a distâncias maiores usando a infraestrutura de rede existente”
O custo: a pilha TCP/IP
Processamento no host, controle de congestionamento
e perda de quadros sob congestão.
As três mitigações modernas
TOE / HBA iSCSI dedicada (pilha no adaptador)
iSER — iSCSI Extensions for RDMA
DCB no switch: classe Ethernet sem perdas
Fontes: IETF RFC 7143; Elmasri & Navathe, §16.11.3.
Notes: Elmasri & Navathe são precisos sobre o efeito de mercado: o iSCSI impactou principalmente empresas de pequeno e médio porte, e as grandes foram lentas por causa do investimento prévio em FC. Norma vigente: RFC 7143 (2014), que obsoleta a RFC 3720 — nossa primeira versão citou a 3720.

## Slide 15
Protocolo SAN II — FCIP
Não substitui o FC: é um TÚNEL entre duas fabrics FC distantes
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
14
iSCSI substitui o FC
O servidor não tem HBA de Fibre Channel.
Fala SCSI sobre TCP/IP de ponta a ponta.
Não existe fabric FC em lugar nenhum.
FCIP preserva o FC
As duas pontas são fabrics FC completas, com HBAs,
WWNs e zoneamento. O túnel carrega quadros FC pela
WAN IP e FUNDE as duas fabrics em uma só.
Norma: IETF RFC 3821 (2004). Aplicação típica: replicação entre sítios para recuperação de desastre.
Por que a distância decide entre síncrono e assíncrono — derivação nossa
Velocidade da luz em fibra ≈ 2 × 10⁸ m/s (índice ≈ 1,5). Replicação síncrona só confirma o commit após ida e volta:
RTT = 2d / (2 × 10⁸) → d = 100 km → RTT = 2 × 10⁵ / 2 × 10⁸ = 1,0 ms
1 ms por 100 km, só de propagação. Para commit local de ~100 µs, 100 km multiplica a latência por mais de dez. Em longa distância o modo é tipicamente assíncrono; síncrono é possível se o SLA aceitar o impacto. O modo escolhido determina o RPO.
Notes: Confusão comum e provável alvo de pergunta: iSCSI SUBSTITUI o FC (não há fabric em lugar nenhum); FCIP PRESERVA o FC (as duas pontas são fabrics completas, e o túnel as FUNDE em uma só). Daí o risco operacional: um evento de reconfiguração num sítio se propaga ao outro — por isso existem FC routing e IVR.

## Slide 16
Protocolo SAN III — FCoE
Precisando o livro-texto — com o parágrafo inteiro à vista
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
15
Elmasri & Navathe, §16.11.3 — o parágrafo inteiro:
“FCoE […] pode ser pensado como iSCSI sem o IP. Ele usa muitos elementos de SCSI e FC (assim como o iSCSI), mas NÃO INCLUI COMPONENTES TCP/IP. […] Ele tira proveito de uma tecnologia Ethernet CONFIÁVEL que usa buffering e controle de fluxo FIM-A-FIM para evitar pacotes descartados.”
O livro já qualifica a analogia em dois pontos. Uma crítica que ignorasse isso seria um espantalho. Restam duas imprecisões reais:
1. O controle de fluxo não é “fim-a-fim” — é ENLACE A ENLACE
O mecanismo é o IEEE 802.1Qbb (PFC): o quadro PAUSE atua entre DOIS VIZINHOS ADJACENTES, por prioridade. Não há realimentação origem→destino como no TCP. É isso que produz o congestion spreading: um alvo lento propaga pausas para trás e degrada tráfego não relacionado que compartilhe o caminho.
2. FCoE NÃO é roteável em L3; iSCSI é — e o livro não diz
FCoE é um EtherType próprio (0x8906) direto no quadro Ethernet: sem cabeçalho IP, não há o que rotear. Vive num domínio de camada 2. O iSCSI, sobre TCP/IP, atravessa LAN, WAN e Internet. CONSEQUÊNCIA: para ligar dois data centers, o caminho é FCIP ou iSCSI — nunca FCoE.
Normas: T11 FC-BB-5 = ANSI/INCITS 462-2010 (EtherType 0x8906); IEEE 802.1Qbb. Categoria: análise do grupo apoiada em norma — juízo técnico, não citação.
Notes: ATENÇÃO: o professor tem o livro aberto. Por isso a citação está COMPLETA no slide, e não recortada. Nossa primeira versão apresentava 'três razões pelas quais o livro está errado', e duas delas estavam no próprio parágrafo, três linhas depois da frase que citávamos. A segunda rodada de verificação pegou, e é o tipo de recorte que derruba um trabalho em trinta segundos. O que resta são duas imprecisões REAIS e específicas — e a segunda é a de consequência prática: quem aceitar a analogia vai tentar usar FCoE entre data centers. Não dá.

## Slide 17
O que cada protocolo coloca dentro de quê
Cinco pilhas lado a lado — a figura que dispensa três explicações
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
16
Regra de leitura: azul = carga SCSI · laranja = quadro Fibre Channel inteiro · cinza = pilha Ethernet/IP comum. Quem tem IP na pilha, roteia. Quem não tem, não sai do domínio de camada 2.
Notes: SLIDE DE ALTO RETORNO. Três leituras para conduzir com o ponteiro. (1) iSCSI e FCoE NÃO são variantes um do outro: o iSCSI carrega COMANDOS SCSI sobre TCP/IP; o FCoE carrega o QUADRO FC INTEIRO sobre Ethernet. (2) FCIP e FCoE carregam a MESMA coisa — o quadro FC — e diferem só em sobre o quê: por isso um é roteável e o outro não. (3) O NAS é o único em que o topo da pilha NÃO é comando SCSI: são operações de arquivo. É essa última diferença que decide tudo o mais no trabalho.

## Slide 18
Todos os protocolos do enunciado, lado a lado
Cada item exigido é uma LINHA da tabela — não uma menção em prosa
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
17
Protocolo | Família | Norma / origem | Unidade | Roteável L3? | Aplicabilidade a SGBD
SMB/CIFS | NAS | [MS-SMB2]; CIFS = SMB 1 | Operações de arquivo | Sim | Suportado (SQL Server 2012+); exige transparent failover
NFS | NAS | RFC 8881 (v4.1) | Operações de arquivo | Sim | Conforme configuração homologada pelo SGBD
AFP | NAS | Proprietário Apple | Operações de arquivo | Sim | Legado; sem recomendação para novo SGBD
FCP sobre FC | SAN | T11 (FC-FS, FC-PI) | Comandos SCSI em quadros FC | Não | Referência para OLTP crítico e cluster compartilhado
FC Switch (FC-SW) | SAN | T11 — é TOPOLOGIA | (transporta FCP) | Não | Duas fabrics para alta disponibilidade
iSCSI | SAN | RFC 7143 (2014) | Comandos SCSI em TCP | Sim | Muito adequada com rede dedicada ou segregada
FCIP | SAN | RFC 3821 (2004) | Quadros FC em TCP/IP | Sim | Extensão FC por IP; replicação e backup
FCoE | SAN | FC-BB-5 = INCITS 462-2010 | Quadros FC em Ethernet | Não | Exige Ethernet compatível; sem roteamento IP
Normas verificadas na fonte primária; ver referências do relatório.
Notes: Slide de fechamento da parte de protocolos. Serve para o avaliador conferir item a item que os oito protocolos do enunciado foram tratados. Se houver pergunta sobre um deles, voltar ao slide específico.

## Slide 19
NAS × SAN — as dimensões que decidem
E a convergência que os próprios livros já anunciavam
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
18
Dimensão | NAS | SAN
Unidade de abstração | Arquivo | Bloco (LUN)
Dono do sistema de arquivos | O dispositivo de armazenamento | O servidor
Rede | Ethernet/IP, compartilhada ou segregada | FC ou Ethernet/IP, conforme projeto
Compartilhamento entre servidores | Nativo; o dispositivo arbitra | Exige FS de cluster ou LVM ciente de cluster
Travamento | No protocolo (NLM/NFSv4; oplocks no SMB) | No servidor — a SAN não sabe o que é arquivo
Coerência de cache | Depende do protocolo e do cliente | Servidores coordenam o acesso compartilhado
Custo relativo | Depende de capacidade, rede e suporte | Depende de capacidade, rede, HBA e suporte
Caso de uso típico | Backup, análise e configurações NFS/SMB homologadas | OLTP crítico, cluster compartilhado, latência de commit
Convergência: arrays unificados oferecem arquivos e blocos. “Comprar NAS ou SAN?” virou “qual protocolo apresentar para cada carga?” — pergunta melhor, porque admite respostas diferentes para o tablespace e para a área de dump.
Notes: Fechar com a observação de convergência: quase todo array corporativo hoje é unificado — o mesmo equipamento apresenta LUNs por FC/iSCSI E compartilhamentos por NFS/SMB sobre o mesmo pool. A pergunta virou 'qual protocolo para cada carga?', que é uma pergunta melhor.

## Slide 20
AST — Automated Storage Tiering
Como funciona, com os parâmetros reais de um produto documentado
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
19
“Move automaticamente dados entre diferentes tipos de armazenamento — SATA, SAS e SSDs — dependendo da necessidade” (Elmasri & Navathe, §16.11.4)
Existe porque a hierarquia de armazenamento é uma escada de preço por byte, e o acesso é altamente enviesado: comprar flash para o banco inteiro é pagar pelo pior caso em 100% da capacidade
Parâmetro (Dell EMC Unity FAST VP) | Valor documentado
Granularidade de relocação | Fatias (slices) de 256 MB
Tiers | Extreme Performance (flash) · Performance (SAS 10K/15K) · Capacity (NL-SAS 7,2K)
Frequência de análise | “Uma vez por hora, o FAST VP analisa os dados coletados e classifica cada fatia”
Janela de relocação | Agendada; padrão diário, das 17h à 1h
Políticas | Highest Available · Auto-Tier · START HIGH THEN AUTO-TIER (padrão) · Lowest Available
AST move dados; cache mantém cópia; backup cria versão recuperável; replicação mantém estado corrente. AST não substitui backup. Fonte: Dell H15086.3.
Notes: Elmasri & Navathe definem AST e citam o FAST da EMC. Fomos ao white paper e extraímos os parâmetros exatos: fatia de 256 MB, análise horária, janela de relocação diária 17h–1h, quatro políticas. Proveniência: documentação de fabricante, produto identificado.

## Slide 21
AST e buffer pool
Migração de dados e cache de páginas são mecanismos distintos
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
20
1. Granularidade
Buffer manager: página de 8–16 KiB.
FAST VP: fatia de 256 MB.
16.384× maior (256 MiB ÷ 16 KiB).
2. Latência de reação
Buffer manager: reage AO ACESSO.
AST: reage numa janela de HORAS.
3. Informação semântica
O SGBD pode usar informação semântica
além do histórico de acessos.
O array vê apenas offsets de LBA.
Consequência contra-intuitiva: o AST enxerga a carga FILTRADA pelo buffer pool. O que chega ao array é o resíduo que o cache do SGBD não absorveu — então um bloco genuinamente quente pode nunca aparecer como quente para o AST. O AST pode classificar como frio exatamente o dado mais quente do banco.
Recomendação prática
HABILITAR em data warehouse e em consolidação de muitos bancos: o padrão de acesso é estável na escala de dias, que é a escala do AST
EVITAR (ou fixar em Highest Available Tier) para redo/WAL, tempdb e índices críticos
Avaliar cache e AST separadamente: cópia em RAM e migração no array atendem objetivos distintos
Notes: Este é o slide de contribuição própria do grupo, e o mais provável de gerar debate. A consequência contra-intuitiva: o AST pode classificar como FRIO exatamente o dado mais QUENTE do banco, porque esse dado mora permanentemente no buffer pool e quase nunca é relido do disco. O que chega ao array é o RESÍDUO que o cache do SGBD não absorveu.

## Slide 22
Object-Based Storage — o terceiro paradigma
Abre mão de coisas, deliberadamente, para ganhar escala
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
21
 | Bloco (SAN) | Arquivo (NAS) | Objeto
Unidade | Bloco de tamanho fixo | Arquivo em hierarquia | Objeto com metadados e ID global
Endereçamento | LUN + LBA | Caminho hierárquico | Espaço de nomes plano (bucket + chave)
Interface | SCSI / NVMe | POSIX, SMB, NFS | HTTP REST (PUT, GET, DELETE)
Atualização parcial | Sim, qualquer bloco | Sim, qualquer offset | S3 PUT substitui a chave; multipart não muda a semântica
Escala típica | TB a PB | TB a PB | EXABYTES
Metadados | Nenhum | Fixos (dono, datas, permissões) | Arbitrários, definidos pela aplicação
Atualização essencial: o S3 NÃO é mais eventualmente consistente.
Desde dezembro de 2020 a AWS documenta consistência forte de leitura após escrita e de listagem. Isso vale por chave/operação; não cria transação ou locking entre chaves. Os 11 noves são objetivo de projeto, não SLA nem previsão empírica.
Fontes: Elmasri & Navathe §16.11.5; Amazon S3 FAQs (consultado em set./2026).
Notes: Origem acadêmica correta: CMU (Gibson et al., 1996) e OceanStore em Berkeley (Kubiatowicz et al., 2000). Observação: o que venceu NÃO foi o comando OSD do T10 — foi a API HTTP do S3. O armazenamento por objetos venceu pelo verbo HTTP, não pelo comando SCSI.

## Slide 23
Object storage: limites e aplicações
A adequação depende da arquitetura do motor
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
22
Limites para motores que exigem blocos
• No modelo S3, PUT publica novo valor para a chave;
multipart muda o transporte, não essa semântica
• Latência depende de colocalização e serviço
• Motor deve implementar ordenação e recuperação
• Sem locking transacional entre objetos
Aplicações adequadas
• Camada de armazenamento de data warehouses em nuvem:
objetos imutáveis em formato colunar (Parquet, ORC) com
metadados transacionais por cima (Iceberg, Delta Lake).
Escrever uma vez, ler muitas, varrer grandes extensões
• Destino de backup e arquivamento
• Repositórios de dados não estruturados
Não converter 11 noves em “anos até uma perda”: é durabilidade de projeto, não probabilidade empírica independente por objeto. Não cobre exclusão por credencial válida, corrupção lógica, falhas correlacionadas nem ransomware.
Nota de atualização: o exemplo do livro (Seagate Kinetic) não obteve tração comercial. O padrão de fato tornou-se a API HTTP do S3.
Notes: Elmasri & Navathe: 'como o armazenamento por objetos força o travamento a ocorrer no nível do objeto, não está claro quão adequado ele é para processamento concorrente de transações em sistemas de alta vazão'. Continua correto. Mas em cargas de grandes leituras, o custo por requisição pode ser amortizado.

## Slide 24
Recomendação — nível secundário (storage online)
Por perfil de CARGA, não por porte de empresa
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
23
Perfil de carga | Recomendação | Justificativa
OLTP crítico, alta taxa de commit | SAN ou NAS homologado | Validar persistência/locking, failover, P99 e suporte oficial do SGBD
Cluster com armazenamento compartilhado | SAN (bloco) | Vários nós escrevem nos mesmos blocos com coordenação do SGBD (Oracle ASM sobre LUNs)
Relacional de médio porte, OLTP moderado | NAS ou SAN, após teste | Comparar matriz de suporte, falha, latência P99 e TCO
Data warehouse, OLAP, varredura | NAS ou objeto | Medir banda/concorrência e validar compatibilidade do motor
Dev, homologação, muitas instâncias | NAS | Provisionamento simples, clones finos por instantâneo, sem requisito de latência
Dump, export, staging de ETL | NAS | Semântica de arquivo é exatamente a abstração desejada
Banco em nuvem gerenciado | Bloco de rede (= SAN) | Volumes de bloco em nuvem são SAN sob outro nome: iniciador no host, alvo remoto
O cálculo <5% cobre apenas dois saltos de switch local; exclui HBA, ISL, filas, controladora e alvo. Não representa rede fim a fim.
Notes: Escolher por semântica oficialmente suportada, SLA, latência de cauda, failover, RPO/RTO, benchmark e TCO. Bloco não implica obrigatoriamente SAN: NFS/SMB homologados também podem servir ao SGBD.

## Slide 25
A observação que mais surpreende
O modelo pode ser abandonado por inteiro
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
24
“As únicas escritas que cruzam a rede são registros de redo log. Nenhuma página é jamais escrita a partir da camada de banco de dados.” — “O log é o banco de dados, e quaisquer páginas que o sistema de armazenamento materialize são simplesmente um cache.”
Condições do experimento (Tabela 1 do artigo): SysBench SÓ DE ESCRITA · 100 GB · instância r3.8xlarge · JANELA DE 30 MINUTOS.
Totais em 30 minutos (Tabela 1 do artigo) | MySQL espelhado sobre EBS | Amazon Aurora
Transações no período | 780.000 | 27.378.000
Operações de E/S por transação | 7,4 | 0,95
Conferência da conta (regra do grupo: refazer toda conta citada, inclusive de artigo revisado por pares):
27.378.000 ÷ 780.000 = 35,1× ✓ confere com o “35 vezes mais transações” do artigo.
7,4 ÷ 0,95 = 7,79 → 7,8×, e o artigo enuncia “7,7 vezes menos”. Divergência de arredondamento, registrada.
Proveniência: medição publicada em artigo revisado por pares — Verbitski et al., SIGMOD 2017. Também: 6 cópias em 3 AZs, quórum 4/6 escrita e 3/6 leitura, segmentos de 10 GB.
Notes: Provocação deliberada para o debate. A pergunta 'NAS ou SAN?' pressupõe que o motor escreva páginas. Quando o motor deixa de escrever páginas e passa a escrever só log, a pergunta muda de objeto. ATENÇÃO AO RÓTULO, e é provável pergunta: os números NÃO são vazão — são TOTAIS DE UMA JANELA DE 30 MINUTOS, numa carga SysBench só de escrita, sobre 100 GB, numa r3.8xlarge. Se perguntarem 'em quanto tempo?', a resposta é 30 minutos. Nossa primeira versão omitia isso e a segunda rodada de verificação pegou.

## Slide 26
Recomendação — nível terciário (storage offline)
Fita e objeto em classe de arquivamento; a resposta certa é combinar
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
25
Critério | Fita (LTO em biblioteca) | Objeto em classe de arquivamento
Custo por TB | Menor no longo prazo; capital inicial alto | US$ 1 por TB-mês no Deep Archive (set./2026); sem capital inicial
Custo de recuperação | Baixo e previsível | COBRADO POR VOLUME RECUPERADO — é o que quebra orçamentos
Prazo de recuperação | Minutos a horas (montagem + busca sequencial) | 12 a 48 h no Deep Archive
Isolamento contra ransomware | VANTAGEM DECISIVA: cartucho fora do drive é air gap FÍSICO | Depende de object lock / WORM. A proteção é lógica, não física
Longevidade | Leitura limitada a poucas gerações; exige migração | Migração é responsabilidade do provedor
Rótulo obrigatório: NATIVO ≠ COMPRIMIDO. LTO-10 = 30 e 40 TB NATIVOS (75 e 100 TB comprimidos a 2,5:1). A razão 2,5:1 é ASSUMIDA, não medida — dados já comprimidos pelo SGBD raramente passam de 1,2:1.
ACHADO DA NOSSA VERIFICAÇÃO POR SCRIPT: a especificação do LTO não fecha. As capacidades batem a 2,5:1 (30×2,5=75 e 40×2,5=100), mas a taxa publicada — 400 MB/s nativos e 1.200 MB/s comprimidos “a 2,5:1” — exigiria 3:1, porque 400×2,5 = 1.000. Não adivinhamos qual era: adotamos só a taxa NATIVA de 400 MB/s.
Combinar e testar: NAS para restauração rápida; objeto imutável/isolado para retenção; fita ejetada para forte air gap físico. A fita não é a única defesa: vaults/contas isolados, imutabilidade e cópias offline também reduzem o alcance de credenciais. Definir RPO/RTO.
Notes: Detalhe revelador: a taxa comprimida do LTO-10 é declarada 'usando a interface Fibre Channel de 32 Gb'. A biblioteca de fitas moderna é um DISPOSITIVO DA SAN — o nível terciário não é um mundo à parte, é conectado pela mesma fabric, e o dimensionamento do enlace precisa contemplar a janela de backup.

## Slide 27
Exemplos reais
Critério declarado: só entram casos com documentação primária verificável
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
26
CERN — três paradigmas em escala de exabyte
“Processava, em média, um petabyte por dia durante o LHC Run 2”; plano de “mais de 600 petabytes” no Run 3; instâncias EOS excedendo “sete bilhões de arquivos (junho de 2022)”. EOS (disco) + CTA (fita) + Ceph (bloco/objeto).
Dropbox — a migração de volta para infraestrutura própria
~500 PB de dados de usuário para o Magic Pocket. Precisão: o texto do Dropbox diz “90% dos dados de clientes” em jul./2016. Contraexemplo instrutivo — mas NÃO generalizável: exige escala de exabyte e equipe dedicada.
Oracle Direct NFS — NAS levado a sério para banco de dados
A Oracle suporta produção sobre NFS, desde que pelo seu próprio cliente, com NFSv3, v4, v4.1 e pNFS. É a melhor evidência da tese: NAS entrega abstração alta demais — serve QUANDO O MOTOR PARTICIPA DA DECISÃO.
SQL Server sobre SMB 3 — SAN dispensada em ambiente Windows
Suporte oficial desde o SQL Server 2012, com requisito de transparent failover para carga crítica. É o caminho pelo qual muitas instalações Windows substituíram a SAN FC por um Scale-Out File Server sobre Ethernet.
Todas as fontes primárias listadas nas referências do relatório.
Notes: Ser transparente: não tivemos acesso ao vídeo específico mostrado em aula. Em vez de supor qual era, declaramos o critério e o aplicamos. Casos citados apenas em material de divulgação foram descartados. Essa é a decisão de honestidade metodológica do grupo.

## Slide 28
Conclusão
Três coisas para levar
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
27
1. O argumento de velocidade envelheceu
460 ns por salto de COMUTAÇÃO LOCAL, contra 20–100 µs de uma leitura aleatória em SSD: menos de 5% do acesso, mesmo no cenário mais favorável ao argumento contrário. (A conta não inclui HBA, ISL nem a controladora do array — escopo declarado.)
O que sobra como diferença é SEMÂNTICO — quem garante atomicidade, quem arbitra travamento, o que acontece quando o caminho oscila. É por isso que a Microsoft fala em transparent failover, e não em banda; e que a Oracle reimplementou o cliente NFS dentro do motor.
2. O rótulo é tão importante quanto o valor
Num campo inteiramente normatizado, encontramos quatro casos em que dois números CORRETOS descrevem coisas diferentes:
FCIA full-duplex × T11 por direção (2×) · LTO nativo × comprimido (2,5×) · gigabyte × gigabit (8×) · cliente × servidor do AFP (5 anos).
Nenhum é erro de pesquisa: todos são erros de LEITURA, e passariam por uma revisão que só conferisse se o número está na fonte.
3. A pergunta do enunciado está sendo reformulada pela indústria
O AST tenta resolver no array, com 256 MiB e latência de horas, um problema que o buffer manager já resolve com 8–16 KiB e latência de acesso — 16.384 a 32.768× de diferença.
O object storage abandonou bloco E arquivo, e atende cargas que amortizam o custo das requisições. E o Aurora mostrou que, quando o motor deixa de escrever
páginas, a escolha entre bloco e arquivo perde parte do sentido. Continua havendo resposta certa para cada carga — mas a fronteira se moveu.
Notes: Fechar com as três conclusões e emendar direto nas perguntas para o debate.

## Slide 29
Questões em aberto para o debate
Sete perguntas que consideramos genuinamente abertas
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
28
Se a rede FC é <5% da latência de um acesso NVMe, o que ainda justifica economicamente uma fabric FC dedicada — isolamento operacional, ou inércia de investimento?
O AST pode ser CONTRAPRODUCENTE para OLTP? Deveria existir uma interface que exponha as estatísticas do buffer manager ao array — ou o storage deve permanecer deliberadamente ignorante?
Qual é a granularidade certa para tiering? 256 MiB é 16.384× uma página de 16 KiB. Ou o problema é que tiering e caching são mecanismos diferentes vendidos com o mesmo nome?
Com o S3 fornecendo consistência forte desde 2020, qual é a PRÓXIMA barreira real ao objeto como camada primária de um SGBD: latência, imutabilidade, ou ausência de ordenação entre objetos?
A convergência (FCoE) fracassou, ou só mudou de nome? O NVMe/TCP promete o mesmo com outra pilha. O que mudou tecnicamente — ou é a mesma aposta com sigla nova?
Fita ainda tem futuro, ou o air gap é o último argumento? 40 TB a 400 MB/s = 27,8 h para ler um cartucho cheio. A capacidade cresce e a velocidade não.
Se o Aurora mostrou que “o log é o banco de dados”, por que os SGBDs tradicionais não seguiram? Limitação técnica, ou só faz sentido quando o mesmo fornecedor controla motor e armazenamento?
Notes: Oferecer para a discussão em sala e no fórum do AVA. Não são perguntas retóricas: são pontos em que o grupo não tem resposta fechada.

## Slide 30
Como funciona o FCP, quadro a quadro
E por que uma escrita custa uma ida e volta a mais que uma leitura
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
LEITURA: FCP_CMND (inic.→alvo, carrega o CDB SCSI e o LUN) → FCP_DATA (alvo→inic.) → FCP_RSP (status, fecha a troca)
ESCRITA: FCP_CMND → FCP_XFER_RDY (o alvo diz quantos bytes pode receber) → FCP_DATA → FCP_RSP
Duas camadas de controle de fluxo
XFER_RDY → por COMANDO, na camada FC-4.
BB_Credit → por QUADRO, na camada FC-2,
entre portas adjacentes.
São independentes: o congestionamento de
uma não é visível na outra.
Carga útil por quadro
Máximo de 2.112 bytes por quadro FC.
Um bloco de 16 KiB do InnoDB ocupa,
portanto, cerca de 8 quadros.
Dimensionamento por BB_Credit a 10 km — derivação nossa
Elmasri cita “até 10 km de separação” como vantagem da SAN. Quantos créditos isso exige?
10 km × 5 µs/km = 50 µs por sentido. A 32GFC (3.200 MB/s por direção):
50 × 10⁻⁶ s × 3,2 × 10⁹ B/s = 160 KB em voo → 160.000 ÷ 2.112 ≈ 76 quadros.
Contando o retorno do crédito: ≈ 150 BB_Credits para manter o enlace cheio.
O Brocade G710 tem 2.000 — mais de uma ordem de grandeza acima. Quando os créditos acabam o enlace NÃO descarta: ele PARA. É o slow drain.
Notes: Backup para a pergunta 'descreva a sequência de quadros de um comando FCP'. O ponto que rende: a escrita tem o XFER_RDY a mais, e é isso que aparece na latência de fsync do log.

## Slide 31
As perguntas de NAS que o corpo do deck não responde
Backup para “como se faz backup de um NAS?” e “e se o servidor sumir?”
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
Backup de NAS: NDMP como opção
O NDMP separa controle e dados no backup de equipamentos compatíveis.
Pode permitir envio direto do NAS à fita. Não é obrigatório para todo NAS: a escolha
depende do suporte do equipamento e do software de backup.
E se o servidor NFS sumir por 30 segundos? — a opção de montagem hard vs soft
hard: a E/S BLOQUEIA até o servidor voltar. O processo trava, mas nada é corrompido. soft: a E/S RETORNA ERRO após os timeouts,
e o SGBD pode registrar uma escrita como perdida. Para banco de dados, a recomendação dos fornecedores é hard.
É a resposta concreta ao requisito 5 do slide 4 — e o análogo, no lado SAN, é no_path_retry / fast_io_fail_tmo no multipath.
Nível terciário: onde NAS e SAN entram
Fita pode usar FC na SAN ou SAS direto. O estágio em disco pode ser NAS, LUN SAN ou disco local.
Se produção e backup compartilham enlaces, dimensionar a capacidade. Zoneamento controla acesso, não reserva banda.
NAS e SAN podem atender papéis distintos no caminho até a mídia terciária.
Notes: Backup para duas perguntas prováveis e específicas. NDMP é uma opção em equipamentos compatíveis para 'como se faz backup de um NAS'. hard vs soft é a resposta concreta ao requisito 5 do slide 4.

## Slide 32
RAID e multipath: o que a SAN pressupõe
Dois mecanismos fora da discussão de protocolo e dentro da de arquitetura
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
A penalidade de escrita aplicada ao WAL — derivação nossa
Custo, em operações físicas, de uma escrita aleatória de um bloco:
RAID 1 → 2 RAID 5 → 4 (2 leituras + 2 escritas) RAID 6 → 6 (3 + 3)
O log é escrito sequencialmente e sincronizado a CADA COMMIT. Sob RAID 5, toda descarga de log que não preencha uma faixa
completa paga 4× — e é justamente a taxa de commits que ela limita.
Silberschatz §12.5: “o RAID nível 1 é popular para aplicações como o armazenamento de arquivos de log num sistema de banco de
dados, já que oferece o melhor desempenho de escrita”. Regra: log em RAID 1/10, dados em RAID 5/6.
Multipath e ALUA
Duas fabrics só produzem disponibilidade se houver,
no servidor, uma camada que reconheça que os dois
caminhos levam ao MESMO LUN: DM-Multipath (Linux),
MPIO (Windows). O ALUA deixa o array informar quais
caminhos são otimizados.
O parâmetro que decide tudo
no_path_retry / fast_io_fail_tmo:
“enfileirar indefinidamente” CONGELA a instância;
“falhar imediatamente” ABORTA transações.
É decisão de projeto, não padrão a aceitar —
e é o análogo SAN do hard vs soft do NFS.
Por que isto importa para o AST: é a mesma razão pela qual a política do volume de redo deve ser FIXADA, e não deixada ao critério estatístico do array.
Notes: Backup para perguntas sobre RAID (que ocupa uma seção inteira do Elmasri e quase não aparece no corpo) e sobre o que faz a fabric dupla realmente funcionar.

## Slide 33
Proveniência de todos os números apresentados
Cada valor pertence a uma de cinco categorias — a quinta é legítima
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
Categoria | Números deste deck que pertencem a ela
Especificação normativa | RFCs 1094 / 1813 / 7530 / 8881 / 7862 / 7143 / 3821; T11 FC-BB-5 (INCITS 462-2010); dialetos SMB; portas 445, 2049, 548, 3260
Datasheet de fabricante | Brocade G710: 460 ns e 2000 buffers · Dell EMC Unity FAST VP: 256 MB, análise horária, 17h–1h, 4 políticas · LTO-10: 30/40 TB nativos, 400 MB/s · S3: 11 noves, Deep Archive US$1/TB-mês e 12–48 h
Medição publicada por terceiro | Aurora SIGMOD 2017: 27.378.000 vs 780.000 transações; 0,95 vs 7,4 IOs/transação · CERN: 1 PB/dia processado no Run 2, >600 PB no Run 3, 7 bilhões de arquivos (jun./2022)
Derivação nossa (conta à mostra) | 16GFC: 14,025 × 64/66 ÷ 8 = 1.700 MB/s · FCIP: 2d ÷ 2×10⁸ = 1 ms/100 km · 256 MiB ÷ 16 KiB = 16.384 · 40 TB ÷ 400 MB/s = 27,8 h · 7,4 ÷ 0,95 = 7,8×
NÃO ENCONTRADO (declarado) | Data exata de lançamento do macOS 27 em comunicado formal da Apple · Anúncio de descontinuação da Seagate Kinetic · Tabela numérica completa do FCIA speedmap v24
Notes: Slide de defesa. Se houver pergunta sobre a origem de qualquer número do deck, ele está aqui.

## Slide 34
Todas as derivações aritméticas, passo a passo
Se um número for questionado, a conta está aqui
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
Grandeza | Conta
16GFC por direção | 14,025 GBd × 64/66 = 13,60 Gb/s ; 13,60 ÷ 8 = 1,70 GB/s = 1.700 MB/s. Excede em 6,3% o nominal de 1.600, que é CONVENÇÃO T11 (X GFC × 100), não resultado da conta.
FCIA = full-duplex | Speedmap 16GFC = 3.200 MB/s ; 3.200 ÷ 1.600 = 2,00 exato. Idem 8GFC (1.600 ÷ 800) e 64GFC (12.800 ÷ 6.400). DERIVAÇÃO NOSSA — a FCIA não declara isso.
Comutação local FC | 1–2 saltos × 460 ns = 0,46–0,92 µs; 0,92 ÷ 20 = 4,6%. Exclui HBA, ISL, propagação, fila, controladora e alvo.
FCIP: síncrono × assíncrono | c/n = 3×10⁸ ÷ 1,5 = 2×10⁸ m/s. RTT = 2 × 100.000 m ÷ 2×10⁸ m/s = 1,0 ms por 100 km. Commit local ~100 µs → fator > 10.
AST × buffer manager | 256 MiB ÷ 16 KiB = 268.435.456 ÷ 16.384 = 16.384 exatos. (Em MB decimais seriam 15.625 — adotamos a leitura binária, e declaramos.)
Leitura de um LTO-10 | 40 × 10¹² bytes ÷ 400 × 10⁶ B/s = 100.000 s = 27,8 h.
11 noves | Objetivo de projeto, não SLA/probabilidade empírica; não converter em anos até perda.
Aurora | 27.378.000 ÷ 780.000 = 35,1× (artigo diz 35×, confere). 7,4 ÷ 0,95 = 7,79 → 7,8× (artigo diz 7,7×, divergência de arredondamento).
LTO-10 — a fonte NÃO fecha | Capacidades: 30 × 2,5 = 75 ✓ e 40 × 2,5 = 100 ✓. Taxa: 400 × 2,5 = 1.000, mas o LTO publica 1.200 “a 2,5:1” (exigiria 3:1). Adotamos só a taxa nativa.
Notes: Slide de defesa para perguntas sobre contas.

## Slide 35
Post-Mortem — as 33 correções, por família
Nenhuma foi “alucinação”; todas foram erros bem mais difíceis de detectar
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
Família | Qtd. | Exemplos | Antídoto
(a) Rótulo errado sobre número certo | 14 | full-duplex × por direção · 64b/66b × 256b/257b · Server 2019 × versão 1709 (SAC) · 126 × 127 no FC-AL · CERN “gravou” × “processou” · Aurora sem os 30 min · “<5%” sem a controladora | “Este número mede o quê, em que condições?”
(b) Desatualização | 6 | cliente AFP · speedmap v21 · RFC 3720 · RFC 5661 · S3 “eventualmente consistente” | Carimbar data; reverificar qual norma vige
(c) Excesso de confiança | 8 | CIFS ≡ SMB 1.0 · Aurora 7,7× não reconferido · Dropbox “concluiu em 2016” · Kinetic “descontinuada” · custos sem proveniência | Refazer TODA conta citada, inclusive de artigo revisado por pares
(d) RECORTE — os 3 mais graves | 3 | Lacuna declarada que não existia · “fator exatamente 2” além dos casos tabelados · FCoE citando o livro só até a frase conveniente | Ler o parágrafo INTEIRO: “o que ficou de fora?”
A lição: verificar FATOS é necessário e não é suficiente. A segunda pergunta não é “isto é verdade?” e sim “O QUE FOI DEIXADO DE FORA PARA QUE ISTO PARECESSE VERDADE?”.
A primeira uma IA responde bem. A segunda exige adotar a perspectiva de quem quer derrubar o trabalho — e foi o que o prompt da segunda rodada instruiu.
Notes: Slide de defesa sobre o Post-Mortem. A família (d) é a que mais ensinou: são erros de ENQUADRAMENTO, não de fato. Em todos os três, cada afirmação isolada era verdadeira — o erro estava no que ficou de fora. Nenhuma verificação de fatos detecta isso.

## Slide 36
Post-Mortem — as duas rodadas de verificação
Rodada 1: 18 correções (16 do teste de 48 + 2 externas) · Rodada 2: 15
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
“Você é um verificador de fatos adversarial. Verifique cada afirmação abaixo com busca web e classifique como CONFIRMADO (com URL), IMPRECISO (com o valor correto), NÃO VERIFICÁVEL ou FALSO. Seja implacável: o objetivo é encontrar erros antes que o professor os encontre. Não confirme nada por plausibilidade — só com fonte. Se não achar fonte, diga NÃO VERIFICÁVEL, o que já é um achado. Ao final, ordene por gravidade o que um avaliador rigoroso poderia usar para derrubar o trabalho.”
Por que essas duas cláusulas: “não confirme por plausibilidade” impede a validação complacente, que é o modo de falha natural de um verificador automático. “Ordene por gravidade” força a perspectiva do avaliador — é o que transforma uma lista de reparos numa lista de riscos.
Rodada | Papel do verificador | Resultado
1 — verificação de fatos | “Não confirme nada por plausibilidade — só com fonte.” | 16 correções no teste de 48 afirmações + 2 verificações externas = 18
2 — simulação da correção | “As correções que o grupo alega ter encontrado nos livros estão certas mesmo?” | 15 correções, 3 GRAVÍSSIMAS — todas de enquadramento, invisíveis à rodada 1
TOTAL |  | 33 correções aplicadas (ver slide anterior)
Custo-benefício: as duas rodadas somaram ~25% do esforço e produziram 31 das 33 correções. A rodada 2 encontrou o erro mais grave do trabalho — uma lacuna que declaramos e que não existia — e ele está registrado no corpo do relatório, não apagado.
Notes: Slide de defesa sobre o processo. As duas cláusulas do prompt são o que faz a técnica funcionar.

## Slide 37
Autoria — quem fez o quê e quem decidiu o quê
Detalhe completo na Seção 13.3 do relatório
BACKUP
NAS x SAN - Arquiteturas de armazenamento fisico para SBD
Integrante | Fez | Decidiu
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa | SAN, pilha FC, endereçamento, zoneamento, topologias | Tratar “FC Switch” como TOPOLOGIA, não protocolo — é como a norma T11 define
Enzo de Carvalho Sampaio | iSCSI, FCIP, FCoE, derivação de latência de propagação | Incluir a derivação física (1 ms/100 km) em vez de repetir “serve para longas distâncias”
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk | NAS; SMB/CIFS, NFS e AFP | NÃO fabricar aplicação de banco para o AFP; transformar o item em análise de fim de vida
Guilherme En Shih Hu | Coordenação, integração, AS DUAS rodadas adversariais, Post-Mortem | Escopo enxuto para sobrar tempo de revisão; e registrar os 3 erros gravíssimos NO CORPO DO TEXTO em vez de corrigi-los em silêncio
Raphael Henrique da Silva Pereira | AST, object storage e apoio à conferência complementar do Post-Mortem em 06/09 | Adotar a tensão AST × buffer manager e solicitar ao Codex uma conferência complementar dos artefatos atuais
Vivian Maria da Silva e Souza | Recomendação (secundário e terciário) e exemplos reais | Critério de seleção: só casos com documentação primária. Recomendar por PERFIL DE CARGA
Notes: Slide de defesa caso o professor pergunte sobre a divisão de trabalho.