## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS
Dispositivos de Armazenamento
Físico para SBD
Interfaces de conexão e parâmetros para o Gerente de Armazenamento.
Atualização da Tabela 16.1 de Elmasri & Navathe — dados consultados em 05/09/2026.
INTEGRANTES DO GRUPO
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa — DRE 123289593
Enzo de Carvalho Sampaio — DRE 123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk — DRE 123225573
Guilherme En Shih Hu — DRE 123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira — DRE 123420783
Vivian Maria da Silva e Souza — DRE 123205793
1 KB
1.000 bytes: unidade comum para a comparação de custo
SCM
Optane foi descontinuado; CXL de DRAM é volátil
<1 µs
é o custo do barramento PCIe num I/O de 20–70 µs — latência é mídia
Rio de Janeiro — Setembro de 2026
Notes: Folha de rosto. Preencher nomes completos e DRE de cada integrante antes de postar no AVA.

## Slide 2
AGENDA
Roteiro da apresentação
1
Fundamentos
Hierarquia de memória, mecânica do HDD, física do flash, o fim da SCM
2
Tabela 16.1 atualizada
13 dispositivos comerciais de 2026, com preço por KB
3
Interfaces de conexão
56 variantes: USB, SATA, SAS, NVMe, M.2/U.2/EDSFF, HBA, FC, iSCSI, InfiniBand
4
Gerente de Armazenamento
Bloco, buffer, latência de commit, modelo de custo, tiering
5
Post-Mortem
Prompts, autoria, erros da IA e correções aplicadas
1
Notes: Cinco blocos. Os dois centrais são os produtos pedidos no enunciado; o quarto é a nossa contribuição interpretativa.

## Slide 3
MOTIVAÇÃO
Todo SGBD é uma máquina de transformar I/O em respostas
Índices, buffer pool, WAL, otimizador de consultas — tudo existe porque o meio persistente é ordens de grandeza mais lento que a memória. Essa razão é o parâmetro que justifica a arquitetura inteira. E ela mudou.
2014
ano dos preços da Tabela 16.1 do Elmasri & Navathe
2018
ano dos números do Capítulo 12 do Silberschatz
12 anos
de defasagem que este trabalho mede e corrige
A pergunta do trabalho
Se os parâmetros físicos mudaram por várias ordens de grandeza, quais conclusões práticas dos livros-texto ainda valem — e quais deixaram de valer?
2
Notes: Enquadrar: não é um trabalho de catálogo de hardware; é sobre quais premissas de projeto de SGBD envelheceram.

## Slide 4
1. FUNDAMENTOS
A hierarquia continua existindo — com um buraco novo
Como ler
Cada tecnologia da Tabela 16.1 atualizada, posicionada por tempo de acesso e preço por KB. Ambos os eixos são logarítmicos.
A fronteira desce da esquerda superior para a direita inferior: pagar mais compra latência menor.
O vazio no eixo horizontal entre DRAM (10⁻⁷ s) e SSD NVMe (5×10⁻⁵ s) é onde ficava o Intel Optane.
3
Notes: Cinco ordens de grandeza separam DRAM de SSD no eixo do tempo. Esse é o gráfico que organiza a apresentação inteira.

## Slide 5
1. FUNDAMENTOS
Disco magnético: a mecânica que define o modelo de custo
Busca
4–10 ms *
Deslocamento do braço até a trilha. * A Seagate REMOVEU o seek time do manual do Exos M — os ≈8,5 ms que somamos são estimativa nossa da classe.
Latência rotacional
4,16 ms
Meia rotação a 7.200 rpm: 60 ÷ 7.200 ÷ 2 = 4,17 ms; a Seagate publica 4,16. É o único parâmetro de tempo que ela ainda publica.
Transferência
275–285 MB/s
Trilhas externas. Bem menos nas internas, que têm menos setores.
IOPS (4 KB)
50–200
Governado pela mecânica. Praticamente inalterado em duas décadas.
O que os livros não enfatizam o bastante
Capacidade cresceu 4×; taxa sequencial, 1,4×; IOPS aleatório, nada. Varrer 8 TB a 200 MB/s levava 11 h; varrer 32 TB a 285 MB/s leva 31 h. Backup, reconstrução de RAID e full table scan pioraram — e é por isso que RAID 5 saiu de cena em discos grandes.
4
Notes: O ponto forte deste slide é o cálculo das 31 horas — é o que conecta física de disco a decisão de projeto (RAID 6 em vez de RAID 5).

## Slide 6
1. FUNDAMENTOS
Flash: escrever é diferente de ler, e isso muda o projeto
Ler página
dezenas de µs
Escrever página apagada
≈100 µs
Apagar bloco (256 KB–1 MB)
2–5 ms
Sobrescrever uma página é impossível: é preciso apagar o bloco inteiro, e a endurance depende da tecnologia e do produto. Toda a arquitetura do SSD — FTL, garbage collection, wear leveling — existe por causa dessa única restrição.
1
Amplificação de escrita
O GC move dados: 4 KB lógicos custam mais que 4 KB físicos. É por isso que SGBDs da era do SSD (RocksDB, Cassandra) usam LSM-tree em vez de B⁺-tree in-place.
2
Latência de cauda
O GC é assíncrono e imprevisível. A mediana é ótima; o P99,9 pode ser 10× pior. SLA de banco quebra na cauda, não na média.
3
Paralelismo interno
O SSD atende 32+ requisições simultâneas. SATA: 13 mil IOPS a QD1, 98 mil a QD32. Emitir uma por vez desperdiça o dispositivo.
5
Notes: Três consequências para o projetista: amplificação, cauda e paralelismo. A terceira é a que mais afeta o gerente de buffer.

## Slide 7
1. FUNDAMENTOS · ACHADO
A memória persistente que os livros anunciam não existe mais
A Nota 12.1 do Silberschatz apresenta a storage class memory — 3D XPoint / Intel Optane — como o degrau que preencheria o vão entre DRAM e flash.
2017
Optane SSD começa a ser vendido
2018
Optane PMem em soquete DIMM
jul/2022
Intel anuncia a saída do negócio
—
Geração 300 (Crow Pass) cancelada
fim/2025
Últimos embarques da série 200
Consequência para bancos de dados transacionais
O vão de três ordens de grandeza entre DRAM (≈70 ns) e SSD NVMe (20–70 µs) foi reaberto. Um log em SCM permitiria ≈100.000 commits/s por thread; com NVMe o teto é ≈33.000. O CXL cobre parte do vão — mas do lado da memória, a 214–271 ns medidos (2–2,5× a DRAM local), e não como meio persistente de log.
6
Notes: Este é o achado mais consequente do trabalho para SGBD transacional. Enfatizar que não é obsolescência do livro: é uma categoria de produto que o mercado retirou.

## Slide 8
2. TABELA 16.1
O ponto de partida: a Tabela 16.1 original (2014)
Type | Capacity | Access Time | Max Bandwidth | Commodity Prices (2014)
Main Memory — RAM | 4 GB – 1 TB | 30 ns | 35 GB/s | US$ 100 – 20 K
Flash Memory — SSD | 64 GB – 1 TB | 50 µs | 750 MB/s | US$ 50 – 600
Flash Memory — USB stick | 4 GB – 512 GB | 100 µs | 50 MB/s | US$ 2 – 200
Magnetic Disk | 400 GB – 8 TB | 10 ms | 200 MB/s | US$ 70 – 500
Optical Storage | 50 GB – 100 GB | 180 ms | 72 MB/s | US$ 100
Magnetic Tape | 2,5 TB – 8,5 TB | 10 – 80 s | 40 – 250 MB/s | US$ 2,5 K – 30 K
Tape jukebox | 25 TB – 2,1 EB | 10 – 80 s | 250 MB/s – 1,2 PB/s | US$ 3 K – 1 M+
O que o enunciado pede: substituir cada tipo por produtos comerciais de 2026, atualizar capacidade e preço, separar a banda em leitura e escrita, e acrescentar a coluna de preço por kilobyte.
7
Notes: Mostrar o original antes da atualização para que a comparação faça sentido.

## Slide 9
2. DADOS COMPLETOS E FONTES NO RELATÓRIO
Tabela 16.1: síntese dos dispositivos
Dispositivo | Capacidade-base | Acesso | Leitura / escrita | US$/KB
SRAM L3 (proxy) | 64 MiB adicionais | ≈9 ns (derivado) | ≈1,4 / 1,4 TB/s | 2,97×10⁻³
DDR5 desktop | 32 GiB | 70 ns (referência) | 96 / 96 GB/s | 1,6×10⁻⁵
Samsung 9100 PRO | 1 TB, sem dissipador | 50 µs (livro) | 14,7 / 13,3 GB/s | 2,00×10⁻⁷
Solidigm D5-P5336 | 61,44 TB | 50 µs (livro) | 7,0 / 3,0 GB/s | 2,6×10⁻⁷
Samsung 870 EVO | 1 TB | 77 µs (derivado) | 560 / 530 MB/s | 3,4×10⁻⁷
Seagate Exos M | 30 TB | 10 ms (livro) | 275 / 275 MB/s | 2,7×10⁻⁸
1 KB = 1.000 bytes em todas as linhas. Preço/KB do 9100 PRO: US$ 199,99 (MSRP de lançamento). Preços históricos e proxies não são cotações atuais. Tempos marcados como livro seguem a alternativa autorizada pelo enunciado.
8
Notes: Tabela completa no relatório, incluindo RDIMM, CXL, Micron 9550 e USB. Fonte do MSRP do 9100 PRO sem dissipador: https://news.samsung.com/us/samsung-announces-9100-pro-series-ssds-with-breakthrough-pcie-5-0-performance/ . O preço histórico não atende sozinho ao requisito de preço atual.

## Slide 10
2. TABELA 16.1 · SETEMBRO DE 2026
Tabela 16.1 atualizada — terciário, e a coluna de preço por KB
Tipo | Exemplo comercial | Capacidade | Acesso | Leitura | Escrita | Preço US$ | US$/KB
Óptico WORM | Verbatim M-DISC BD-XL 100 GB | 100 GB/disco | 180 ms (livro) | não publicada | ≈18 MB/s (4×) | 12,70 + 230 | 1,3×10⁻⁷
Fita LTO-9 | Cartucho Ultrium LTO-9 | 18 TB nativo | 25–121 s | 400 MB/s | 400 MB/s | 88 + drive | 4,9×10⁻⁹
Fita LTO-10 | Cartucho Ultrium LTO-10 (2026) | 30 → 40 TB | 25–121 s | 400 MB/s | 400 MB/s | 260–300 + drive | 9,3×10⁻⁹
Tape library | IBM TS4500 / Quantum i6000 | 926,8 PB; 2,317 EB a 2,5:1 | 25–121 s | ≈51,2 GB/s | ≈51,2 GB/s | sob cotação | n/d
A razão que sustenta a hierarquia
607.000×
separam o preço por KB da SRAM do da fita LTO-9: (US$ 199 ÷ 67.108,864 KB) ÷ (US$ 87,99 ÷ 1,8×10¹⁰ KB) = 2,97×10⁻³ ÷ 4,89×10⁻⁹. Não é o desempenho que sustenta o tiering: é essa razão de custo.
Por que a fita não morreu
Drive e mídia são precificados à parte, assim como no armazenamento óptico.
Roadmap (revisado em nov/2025) até 365 TB nativos no LTO-14 — a maior vitalidade da hierarquia.
Consumo zero na estante, air gap físico contra ransomware, retenção declarada de 30 anos.
9
Notes: Provocação para o debate: a fita, tratada como resíduo nos livros, é a categoria com roadmap mais longo.

## Slide 11
2. TABELA 16.1 · ANÁLISE
A largura de banda foi o que realmente explodiu
Chart: MB/s (escala linear)
| Óptico M-DISC | HDD HAMR 30 TB | Fita LTO-10 | SSD SATA | Pen drive USB | SSD NVMe DC | SSD NVMe PCIe 5.0 | DRAM DDR5
Leitura máx. (MB/s) | 36 | 275 | 400 | 560 | 1000 | 7000 | 14700 | 96000
Escrita máx. (MB/s) | 18 | 275 | 400 | 530 | 900 | 3000 | 13300 | 96000
O que o gráfico mostra
20×
de banda a mais no SSD, contra a Tabela 16.1 original: de 750 MB/s para 14,7 GB/s.
1,4×
foi o avanço do disco magnético no mesmo período: de 200 para 275 MB/s.
LTO > HDD
a fita supera o disco em taxa sequencial — não precisa posicionar braço entre blocos.
10
Notes: Eixo logarítmico. O par leitura/escrita quase idêntico em DRAM, HDD e fita mostra que a assimetria é característica do flash, não do armazenamento em geral.

## Slide 12
2. TABELA 16.1 · SÍNTESE
O que mudou entre 2014 e 2026
Mudança | Impacto no projeto de SBD
Optane / 3D XPoint descontinuado (2022–2025) | Removeu o degrau de memória persistente; reabriu o vão de 3 ordens de grandeza
CXL preenche o vão parcialmente | Novo nível de memória a 214–271 ns (2–2,5× a DRAM local); buffer pool cresce além dos slots DIMM
Sony ODA encerrado; Pioneer saiu dos leitores | Óptico virou nicho de arquivamento WORM de longuíssimo prazo
SSD SATA virou legado | Interface satura em 550 MB/s; mantido apenas por retrofit
PCIe 5.0 padrão; PCIe 6.0 no datacenter | 14,9 GB/s no consumo; 28 GB/s no Micron 9650 (fev/2026)
HAMR entrou em produção | HDD saltou de 24 TB para 32–36 TB; 44 TB anunciado
LTO-10 lançado (30 → 40 TB nativos) | Arquivamento a US$ 5–10/TB; roadmap revisado até 365 TB nativos
SSD e HDD divergiram em custo | 18,6× por TB em 05/09/2026; observação parcial do 3T26 (era 7× no 3T25)
11
Notes: A última linha é a que mais contraria a expectativa da literatura didática.

## Slide 13
3. INTERFACES
Antes de comparar interfaces: três reduções separam marketing de realidade
1
Unidade
1 GB/s = 8 Gb/s. Uma interface de 6 Gb/s nunca entrega 6 GB/s.
O próprio Silberschatz escorrega aqui (§12.2).
2
Codificação de linha
Bits de controle para balanceamento DC e recuperação de clock.
8b/10b custa 25%; 128b/130b custa 1,6%.
3
Modulação
NRZ = 1 bit/símbolo. PAM4 = 2 bits/símbolo, com FEC obrigatório.
PAM4 está em FC 64G, IB HDR+, PCIe 6.0.
SATA 3.0: 6,0 Gb/s bruto × 8/10 = 4,8 Gb/s úteis ÷ 8 = 600 MB/s · PCIe 5.0 ×4: 32 GT/s × 4 lanes × 128/130 ÷ 8 = 15,754 GB/s
12
Notes: Sem estas três reduções, qualquer comparativo de interface publicado na web está errado por um fator de 8 a 10.

## Slide 14
3. INTERFACES
Interfaces: síntese comparativa
Interface | Tipo | Taxa útil máxima | Alcance / meio | Uso / limite
USB 3.2 Gen 2×2 | Serial | 2.424 MB/s | Cabo certificado | Backup externo
Ultra-320 SCSI | Paralelo | 320 MB/s | 12 m LVD | Legado
SATA 3.0 | Serial | 600 MB/s | 1 m | Disco e SSD SATA
SAS-4 (24G) | Serial | 2.400 MB/s | 10 m | Backplane e discos SAS
PCIe 5.0 ×4 / NVMe | Serial / protocolo | 15,75 GB/s | Placa/backplane | SSD local
FC 64GFC | Serial | 6.400 MB/s por direção | Óptica adequada | SAN FC
iSCSI | Protocolo IP | Depende da rede | IP roteável | Blocos sobre TCP
NVMe/TCP | Protocolo IP | Depende da rede | IP roteável | Comandos NVMe
InfiniBand XDR 4× | Serial | 800 Gb/s nominal | Depende do cabo/óptica | HPC e IA
Extrato. O relatório contém todas as interfaces exigidas, suas variantes e as condições de latência. M.2/U.2/EDSFF são fatores de forma; HBA é adaptador. Hot-plug depende da plataforma.
13
Notes: Extrato. Chamar atenção para a única linha 'Paralela' — o SCSI — e para a coluna de latência, que é onde a história está.

## Slide 15
3. INTERFACES · VERIFICAÇÃO
Correção a uma afirmação do próprio enunciado
“SATA também é conhecida como NL-SAS.”
Factualmente incorreto.
NL-SAS = mecânica SATA nearline + protocolo SAS
 | SATA (HDD) | NL-SAS | SAS corporativo
Interface / protocolo | SATA / ATA | SAS / SCSI | SAS / SCSI
Mídia e rotação | Nearline 7.200 rpm | Nearline 7.200 rpm (a mesma) | 10 K / 15 K rpm
Portas | 1 (single-port) | 2 (dual-port) | 2 (dual-port)
Multipath / alta disponib. | Não | Sim | Sim
Exige STP / interposer | Sim | Não | Não
Taxa de erro irrecuperável | 10⁻¹⁴ | 10⁻¹⁵ | 10⁻¹⁶
Consequência prática: um array SAS com discos SATA precisa de STP ou de placas interposer e perde o caminho redundante. Com NL-SAS, não. Para um SGBD em cluster, é a diferença entre sobreviver ou não à falha de um controlador.
14
Notes: Registrar que o grupo optou por documentar a correção em vez de reproduzir a afirmação. Vale como resposta à pergunta Q7 do documento.

## Slide 16
3. INTERFACES
Por que o NVMe venceu — e não foi por largura de banda
 | AHCI / SATA | NVMe
Filas de submissão | 1 | 65.535
Comandos por fila | 32 | 65.536
Registradores MMIO por comando | 4 (não cacheáveis) | 1
Afinidade de núcleo | Não | Uma fila por núcleo — sem contenção de lock
Conjunto de comandos | ATA (herdado do disco rotativo) | Enxuto, projetado para flash
O argumento em uma frase
AHCI oferece uma fila por porta. NVMe permite filas paralelas, reduzindo contenção entre núcleos. O ganho real depende do driver, do dispositivo e da carga.
15
Notes: Ponto central da apresentação. Se só uma ideia ficar, que seja esta: a vitória do NVMe é de arquitetura de filas, não de velocidade de fio.

## Slide 17
3. INTERFACES · SÍNTESE
Orçamento de latência de uma leitura aleatória de 4 KB
Etapa | NVMe local (a) | NVMe/RoCE (b) | NVMe/TCP (b) | iSCSI 10 GbE (a) | HDD SAS (a)
Chamada de sistema + camada de bloco | 2–5 µs | 2–5 µs | 5–10 µs | 10–20 µs | 5 µs
Driver + submissão na fila | 1–2 µs | 2 µs | 5 µs | 20–50 µs | 10 µs
Travessia do barramento / fabric | <1 µs | 5–15 µs | 50–120 µs | 200–400 µs | 5 µs
Latência da mídia | 20–70 µs | 20–70 µs | 20–70 µs | 20–70 µs | ≈4 ms
Controladora do alvo / RAID | — | 10–30 µs | 10–30 µs | 30–80 µs | 50 µs
TOTAL | 20–70 µs | 41–163 µs | 122–177 µs | 500–800 µs | 5–10 ms
(a) latência típica. (b) percentil 99,99 medido pela Western Digital (4 KB, QD=1, mesma mídia) — a mediana é menor. As duas colunas de fabric são, portanto, conservadoras face às demais: isso reforça a conclusão (2), não a enfraquece.
Em NVMe local, ≈90% da latência é mídia
PCIe 5.0 → 6.0 não reduz latência de leitura aleatória. Só a mídia reduziria — e a mídia que faria isso saiu do mercado.
Em storage de rede, o protocolo domina
Trocar iSCSI por NVMe/TCP tem efeito de primeira ordem: 4× menos latência sobre a mesma mídia.
A cauda importa mais que a média
SLA de banco quebra no P99,9. Fabrics lossless (FC, IB) vencem o TCP pela variância, não pela média.
16
Notes: Slide mais denso da apresentação. Vale gastar tempo: é a evidência que sustenta a conclusão de que latência, e não banda, governa o SBD.

## Slide 18
4. GERENTE DE ARMAZENAMENTO
Traduzindo os números em decisões do Gerente de Armazenamento
1
Tamanho de bloco
HDD: 8–64 KB, para amortizar a busca de 12,7 ms. · SSD: 4–16 KB, alinhado à página NAND. · Fita: ≥1 MB.
2
Buffer pool
Emitir uma falta de página por vez usa ≈3% de um SSD NVMe. É preciso I/O assíncrono com muitas requisições em voo — daí io_uring e effective_io_concurrency.
3
Durabilidade
O commit custa 1/latência_do_fsync. Group commit é o que separa usar o dispositivo de desperdiçá-lo.
4
Modelo de custo
random_page_cost deve ser calibrado por workload, cache e medições. 1,1–1,5 é apenas faixa inicial ilustrativa para SSD, não regra universal.
Limite ilustrativo 1/fsync (sem group commit/cache/CPU): HDD ≈125/s · SATA ≈6.700/s · NVMe ≈33.000/s · NVMe/TCP ≈8.200/s · iSCSI ≈1.700/s
17
Notes: A linha do random_page_cost é o exemplo mais concreto: a Tabela 16.1 atualizada termina virando uma linha de arquivo de configuração.

## Slide 19
4. GERENTE DE ARMAZENAMENTO
Uma arquitetura de tiers para 2026
Tier | Meio | Interface | Conteúdo típico | US$/KB
0 — memória | DRAM + CXL | DDR5 / CXL 2.0 | Buffer pool, tabelas de hash, catálogos | 10⁻⁵
1 — quente | SSD NVMe TLC (E3.S) | PCIe 5.0 ×4 | Redo log, tempdb, índices, tabelas OLTP | 10⁻⁶
2 — morno | SSD NVMe QLC alta capac. | PCIe 4.0 ×4 | Partições históricas, leitura intensiva | 10⁻⁷
3 — frio | HDD nearline 30 TB | SATA 6 Gb/s ou NL-SAS 12G | Data lake, partições antigas, backup | 10⁻⁸
4 — arquivo | Fita LTO-10 | SAS 12G / FC 32G | Retenção legal, air gap contra ransomware | 10⁻⁹
3.000×
é a razão de preço por byte entre o tier 0 e o tier 4. É ela — e não a diferença de desempenho — que sustenta economicamente o tiering.
Evidência empírica (PostgreSQL)
NVMe local: 400 mil IOPS em 8 vCPU. Disco de rede precisaria de 112 vCPU — 14× mais.
TPC-C: 873 tps (NVMe local) contra 636 (Aurora) e 188 (RDS/EBS gp3).
18
Notes: A diferença de TPC-C não vem de banda: vem de latência × concorrência.

## Slide 20
CONCLUSÃO
Quatro conclusões
1
A SCM saiu do mercado
O Optane foi descontinuado entre 2022 e 2025 e nada o substituiu. O teto de commits por thread continua ditado pela latência do NVMe.
2
SSD e HDD divergiram
18,6× em US$/TB na consulta de 05/09/2026; o 3T26 ainda não estava encerrado.
3
Banda deixou de ser o parâmetro
Em NVMe local, <1 µs de 20–70 µs é barramento. Explica o SATA parado, a vitória do NVMe e a irrelevância do PCIe 6.0 para OLTP.
4
A fita é a mais viva do baixo da pirâmide
LTO-10 a 40 TB nativos, roadmap até 365 TB, US$ 5–10/TB. Para retenção legal e air gap, não há substituto.
Achado metodológico: fabricantes publicam cada vez menos parâmetros de latência. Um trabalho equivalente feito em 2014 teria mais dados disponíveis do que este, feito em 2026.
19
Notes: Fechar com o achado metodológico — é inesperado e costuma gerar discussão.

## Slide 21
5. POST-MORTEM
Post-Mortem — como usamos a IA e o que decidimos nós
Prompts que determinaram o conteúdo
P2 — “marque o que é datasheet, o que é medição e o que é estimativa; se não encontrar, diga.”
P3 — “distinga Gb/s de GB/s e cite a codificação de linha.”
P4 — “verifique se ‘SATA = NL-SAS’ é correto.”
P6 — “liste o que você NÃO conseguiu encontrar.”
P7 — “verificador adversarial: não confirme nada por plausibilidade; ordene por gravidade o que derrubaria o trabalho.”
Autoria — quem decidiu o quê
Bernardo — coordenação, preços e conclusão.
Enzo — fundamentos e leitura dos capítulos-base.
Gabriel — Tabela 16.1 e cálculo de preço por KB.
Vivian — interfaces, Fibre Channel e correção do NL-SAS.
Guilherme — verificação adversarial, scripts e revisão final.
Raphael — gerente de armazenamento e consolidação do Post-Mortem.
Cinco lições sobre o uso de IA neste tipo de trabalho
Exigir a origem de cada número é o que torna o trabalho auditável.
Pedir as lacunas explicitamente é tão importante quanto pedir os dados.
A IA reproduz premissas erradas contidas no próprio pedido — o erro do NL-SAS só apareceu porque perguntamos.
Respostas longas contêm contradições internas; só a leitura cruzada as revela.
As conclusões estruturais não vieram prontas: resultaram de comparar tabelas produzidas separadamente.
Uma segunda IA, instruída a ATACAR o texto, achou 5 erros graves que a IA autora não viu — a lição que levamos.
20
Notes: A divisão final registra os seis integrantes, suas seções e decisões principais.

## Slide 22
ENCERRAMENTO
O que levamos ao debate
Q1
O modelo de custo do otimizador deveria ser calibrado automaticamente, em vez de depender de um administrador que talvez não saiba que random_page_cost existe?
Q2
Faz sentido continuar ensinando o modelo de I/O por contagem de blocos, ou o modelo de 2026 seria latência × profundidade de fila?
Q3
A morte do Optane foi falha de mercado ou de tecnologia — e o que impede que a lacuna seja reaberta indefinidamente?
Q4
Se o CXL viabilizar buffer pools de dezenas de terabytes, o que muda num SGBD que hoje assume que os dados não cabem na memória?
Q5
Existe formalismo de otimização de consultas que otimize percentil (P99) em vez de custo esperado?
Obrigado. · Documento completo, com as tabelas integrais e o Post-Mortem, entregue em PDF.
21
Notes: Abrir para perguntas. As cinco questões estão na Seção 7 do documento, junto com mais duas.

## Slide 23
BACKUP
Proveniência dos dados · derivações aritméticas · fatores de forma e HBA
Notes: Slides a partir daqui não fazem parte da apresentação — servem para responder perguntas.

## Slide 24
BACKUP · PROVENIÊNCIA
De onde vem cada número da Tabela 16.1
Categoria de origem | Como aparece na tabela | Exemplos
Datasheet do fabricante | Sem marcação | Capacidades e taxas do 9100 PRO, 870 EVO, D5-P5336, 9550 PRO, DT Max, Exos M; latência rotacional de 4,16 ms; taxas nativas do LTO-9 e LTO-10
Medição publicada por terceiro | Citada no texto | 1,4 TB/s de L3 do Zen 5 (Chips and Cheese); 214–271 ns do CXL 2.0 (ASPLOS); 41–177 µs do NVMe-oF (Western Digital)
Derivação nossa | Conta explicitada na nota | Preço/KB; 51,2 GB/s por módulo DDR5-6400; 51,2 GB/s da library; 926,8 PB (23.170 × 40 TB); 2,317 EB só no cenário 2,5:1
Referência mantida do livro | Marcada como livro | Referências da Tabela 16.1: SSD 50 µs, HDD 10 ms, USB 100 µs, óptico 180 ms
Não encontrado | n/d | Preço de módulo CXL e de tape library (só sob cotação); banda agregada do MD220; velocidade de leitura do M-DISC
Limites: MSRP histórico não é cotação atual. CXL e biblioteca de fita não têm preço confirmado e não entram na comparação de custo. Ver notas metodológicas do relatório.
BACKUP B1
Notes: Use este slide se perguntarem de onde vem qualquer número da tabela.

## Slide 25
BACKUP · DERIVAÇÕES
As contas, por extenso
Preço por KB (SRAM)
US$ 199 ÷ 67.108,864 KB = 2,97×10⁻³ /KB
Delta entre 9950X3D2 (192 MB L3, US$ 899) e 9950X3D (128 MB, US$ 700)
Razão topo/base
2,97×10⁻³ ÷ 4,89×10⁻⁹ = 607.000×
SRAM contra cartucho LTO-9 (US$ 87,99 ÷ 1,8×10¹⁰ KB)
Latência rotacional
60 ÷ 7.200 ÷ 2 = 4,16 ms
Meia rotação a 7.200 rpm — publicado pela Seagate
Varredura de disco
32 TB ÷ 285 MB/s = 31,2 h
Contra 8 TB ÷ 200 MB/s = 11,1 h em 2014
SATA 3.0 útil
6,0 Gb/s × 8/10 ÷ 8 = 600 MB/s
Codificação 8b/10b, 80% de eficiência
PCIe 5.0 ×4
32 GT/s × 4 × 128/130 ÷ 8 = 15,754 GB/s
Codificação 128b/130b, 98,46%
SAS-4 útil
22,5 Gb/s × 128/150 ÷ 8 = 2.400 MB/s
“24G” é marca; a taxa é 22,5 Gb/s
Limite ilustrativo
1 ÷ latência do fsync
Sem group commit, cache protegido, fila e CPU; não é throughput previsto do SGBD
Banda DDR5-6000
6.000 MT/s × 8 B × 2 canais = 96 GB/s
Dois canais no kit de desktop
Latência L3 do Zen 5
(46,5 + 4) ÷ 5,6 GHz = 9,02 ns
5,6 GHz é o boost oficial; ciclos continuam sendo derivação, não especificação
BACKUP B2
Notes: Se pedirem uma conta, está aqui. Todas foram verificadas em script.

## Slide 26
BACKUP · M.2, U.2, EDSFF, HBA
Fatores de forma e HBA — o que não é protocolo
Fator de forma | Lanes | Hot-swap | Tensão / potência | Uso
M.2 2280 | ×4 (M-key) | Não | 3,3 V — 8 a 11 W | Boot, cliente, cache
U.2 (SFF-8639) | ×4 | Sim | 12 V — 25 W | Servidor, gaveta frontal
U.3 (SFF-TA-1001) | ×4 | Sim | 12 V — 25 W | Baia tri-modo: SAS, SATA ou NVMe
E1.S / E1.L (EDSFF) | ×4 | Sim | 12 V — 16 a 40 W | 1U; E1.L é a “régua” de capacidade
E3.S / E3.S 2T | ×4 ou ×8 | Sim | 12 V — 25 a 70 W | Sucessor do U.2; o 2T aceita módulo CXL
Por que o EDSFF está substituindo o U.2: SSDs PCIe 5.0/6.0 passam de 25 W e a lata de 2,5 polegadas não dissipa. O M.2, além de não ter hot-swap, só tem 3,3 V.
HBA não é interface nem protocolo — é o adaptador
HBA em modo IT expõe os discos crus ao SO, sem cache nem metadados de RAID — é o que ZFS, Ceph e réplica por software exigem. Em modo RAID, faz RAID em hardware com cache protegido.
Armadilha de durabilidade: HBA RAID com cache NÃO protegido por bateria pode confirmar um fsync antes da persistência. O SGBD acredita ter cumprido a durabilidade; a queda de energia prova o contrário.
BACKUP B3
Notes: O enunciado lista HBA, M.2 e U.2 entre as interfaces. Nenhum é protocolo — este slide explica a diferença de categoria sem fugir da lista.